Приложение № 2 к Правилам застройки, благоустройства

и использования индивидуальных земельных участков

на территории ДНП «Удачное»

Технические условия на подключение индивидуальных пользователей

к сети водопровода ДНП "Удачное"

1. Водоснабжение индивидуальных участков в ДНП осуществляется от общей сети водопровода d=110mm, который выполнен из ПНД трубы РЕ 100 SDR17 100х6,6, проложенной на глубине 2,0-2,5м (ниже глубины промерзания грунта) и заполняется водой из скважины, находящейся на территории ДНП.

2. Подключение к общей сети выполнено от ответвительной задвижки фирмы AVK (Италия) d=50mm, которая находится на границе участка на глубине 2,0м от поверхности земли и открывается (закрывается) через шток привода вручную.

3. Подсоединение к ответвительной задвижке и прокладывание водопровода до ввода в дом выполняются трубой d=63mm РЕ 100 SDR17 63х3,8 после оформления специального письменного разрешения, получаемого у представителя ДНП "Удачное" (тел.+7-911-986-25-28 Галкина Нора Германовна).

4. На вводе водопровода в дом устанавливаются отсечной кран, фильтр грубой очистки и счётчик воды.

5. Все потребители, включая поливочный водопровод, подсоединяются в любой удобной последовательности, согласно индивидуального проекта водоснабжения и канализации.

6. Врезка в поселковые водопроводные сети осуществляется силами ООО «Строительные технологии» после подписания  договора.